## Slide 1
ورودی نرم افزار : پارامترهاي لرزه خيزي از جمله حداكثر زلزله قابل انتظار Mmax ، نرخ وقوع ساليانه بزرگا λ و مقدار b رابطه گوتنبرگ-ريشتر مي باشد.
خروجی نرم افزار :پارامترهاي لرزه خيزي، دوره بازگشت ، احتمال رويداد و عدم رويداد زلزله ها بر حسب بزرگا/شدت محاسبه مي گردد.
علاوه بر محاسبه و تهیه سه پارامتر مورد اشاره لازم است تا به شناسايي چشمه هاي لرزه زا و گردآوري كاتالوگ زلزله هاي گستره طرح بپردازیم.
بررسي روند لرزه خيزي با استفاده از به كارگيري روش kijko

## Slide 2
جهت run نمودن برنامه، نتایج گردآوری شده از کاتالوگ زمین لرزه ها را در یک فایل به عنوان داده های ورودی دسته بندی می نماییم.
اطلاعات بصورت فایل txt به برنامه ارائه خواهد گردید. برای اینکار می توان از برنامه Notepad استفاده نمود.
بررسي روند لرزه خيزي با استفاده از به كارگيري روش kijko

## Slide 3: نحوه گردآوری اطلاعات در کل به سه روش و پنج شیوه امكان پذير مي باشد. سه روش نامبرده به شرح زیر می باشد:
روش اول: با در نظر گرفتن فقط لرزه هاي تاريخي‌ (روش Extreme)
روش دوم: با منظور نمودن لرزه‌هاي سده بيستم (روش Complete)
روش سوم: تركيبي از مجموع روش‌هاي اول و دوم با در نظر گرفتن لرزه هاي تاريخي و لرزه هاي سده بيستم
بررسي روند لرزه خيزي با استفاده از به كارگيري روش kijko

## Slide 4: روش اول: با در نظر گرفتن فقط لرزه هاي تاريخي (روش Extreme)‌
فایل txt ترجیحاً با استفاده از برنامه notepad.
خط اول فایل txt ابتدایی ترین تاریخ شروع کاتالوگ.
خط دوم فایل txt پایانی ترین تاریخ مورد نظر
سوم به بعد فایل، تاریخ رخدادهای لرزه ای، بزرگا/شدت و انحراف معیاری را که با استفاده از کاتالوگ زمین لرزه ها بدست آمده است را حداقل با یک فاصله بین آنها
نحوه نوشتن سه کمیت اشاره شده در این روش به دو شیوه می باشد.

## Slide 5: روش اول: با در نظر گرفتن فقط لرزه هاي تاريخي (روش Extreme)‌
دو خط اول، بازه زمانی ابتدایی و انتهایی
(روز، ماه، سال) زمین لرزه های رخداده
میانگین بزرگا/شدت
تعیین انحراف معیار بزرگا/ شدت
SD = Standard Deviation of MAGnitude/INTensity
y m d mag/int SD
399 1 1
1899 12 31
400 1 1 7.0 0.5
873 3 20 7.2 0.4
1503 1 6 7.1 0.3
1865 4 20 5.3 0.3
شیوه اول
برای زمین لرزه های باستانی (قبل از میلاد) سال را منفی 0>y در نظر می گیریم.
(نوع فرمت مورد استفاده دلخواه می باشد).

## Slide 6: روش اول: با در نظر گرفتن فقط لرزه هاي تاريخي (روش Extreme)‌
دو خط اول، بازه زمانی ابتدایی و انتهایی
انحراف معیار بزرگا/شدت: تنها یک عدد درج مي گردد. آن عدد به کل داده ها نسبت داده می شود.
لیست (روز، ماه، سال) زمین لرزه های رخداده
میانگین بزرگا/شدت
شیوه دوم
y m d mag/int
1120 1 1
1934 12 31
0.3 = SD
1345 3 11 7.1
1456 12 31 6.2
1567 12 20 7.3
1678 3 11 7.4
1789 11 20 6.5
1834 10 8 5.6
1867 9 21 6.6
1902 11 20 6.4
1919 2 20 6.5

## Slide 7: روش دوم: با منظور نمودن لرزه‌هاي سده بيستم (روش Complete)
y m d
1935 1 1
1964 12 31
4.1 = threshold mag/int
X SD
5.1 0.4
4.2 0.5
3.9 0.3
4.3 0.2
6.4 0.2
4.7 0.1
6.5 0.2
6.1 0.3
4.9 0.3
5.3 0.1
3.7 0.2
دو خط اول، بازه زمانی ابتدایی و انتهایی
بزرگا/شدت آستانه
میانگین بزرگا/شدت
X = average mag/int
انحراف معیار بزرگا/شدت SD
شیوه اول

## Slide 8: روش دوم: با منظور نمودن لرزه‌هاي سده بيستم (روش Complete)
دو خط اول، بازه زمانی ابتدایی و انتهایی
بزرگا/شدت آستانه
انحراف معیار بزرگا/شدت SD
بزرگا/شدت تقریبی X
شیوه دوم
y m d
1950 1 1
1964 12 31
4.1 = threshold mag/int
0.4 = SD
5.1 = X
4.2
3.9
4.3
6.4
4.7
6.5
6.1
4.9
5.3

## Slide 9: روش دوم: با منظور نمودن لرزه‌هاي سده بيستم (روش Complete)
y m d
1950 1 1
1964 12 31
4.1 = threshold mag/int
0.4 = SD
f X .
232 4.1
34 4.3
26 4.4
17 4.9
10 5.2
6 6.5
2 7.0
1 7.2
دو خط اول، بازه زمانی ابتدایی و انتهایی
بزرگا/شدت آستانه ای
انحراف معیار بزرگا/شدت SD
تعداد زلزله ها با بزرگا/شدت متناظر f
میانگین بزرگا/شدت X
شیوه سوم